## Slide 1: 人體溫度偵測
組長:許登雄0552045
組員:林居賢0552012

## Slide 2: 需求
透過攝影機判斷畫面中的人群溫度，並將溫度過高者Tag出來。

## Slide 3: 分析
功能:
  取得畫面中的溫度
    可透過熱感攝影機取得各點絕對溫度
  判斷人物
    透過演算法框出每個人(此部分採用一般可見光攝影機)
  偵測/判斷
    將每個人物與熱感影像的資料做疊合，並判斷每個人的溫度是否超標
硬體
  熱感攝影機
  一般可見光攝影機
  樹梅派/其他設備EX:IPC
系統
  Ubuntu

## Slide 4: 分析
人體溫度偵測
人群分割
熱感影像處理
判斷溫度
RCNN/其他演算法分割人群
溫度計算
轉換熱感影像
視角
判斷
<將溫度資訊與人群位置整合>

## Slide 5: 分析
RCNN/其他演算法分割人群
溫度計算
轉換熱感影像
視角
判斷
<將溫度資訊與人群位置整合>
1.接收方式:攝影機的DataSheet
2.Github參考資料
1.實現:視角轉換演算法
可見光攝影機角度需大於熱感影像
1.實現:RCNN演算法
範圍中可能包含非人的高溫物品，可能誤判。 可以嘗試其他辨識演算法
1.實現:溫度與人疊合後判斷最大值(最高溫)
輸入:溫度(K)
輸出:溫度(C)
輸入:影像(上面的像素代表溫度)
輸出:影像(上面的像素代表溫度)
輸入:影像
輸出:座標/範圍
輸入:影像(熱感/一般)
輸出:Tag人物(是否觸發)

## Slide 6: 設計
RCNN/其他演算法分割人群
溫度計算
(處理與換算)
轉換熱感影像 (轉換至與一般影像相同視角)
判斷
<將溫度資訊與人群位置整合>
系統
熱感攝影機
一般攝影機
溫度
USB
影像
USB
影像/各人物位置
影像
判斷結果 影像/Tag
溫度
影像 (溫度)

## Slide 7: 參考資料
熱感設備 https://www.raspberrypi.com.tw/24304/14654-flir-radiometric-lepton-dev-kit/
RCNN介紹 https://medium.com/cubo-ai/%E7%89%A9%E9%AB%94%E5%81%B5%E6%B8%AC-object-detection-740096ec4540