## Slide 1: 人體溫度偵測
組長:許登雄0552045
組員:林居賢0552012

## Slide 2: 需求
透過攝影機判斷畫面中的人群溫度，並將溫度過高者Tag出來。

## Slide 3: 需求
功能:
  取得畫面中的溫度
    可透過熱感攝影機取得各點絕對溫度
  判斷人物
    透過演算法框出每個人(此部分採用一般可見光攝影機)
  偵測/判斷
    將每個人物與熱感影像的資料做疊合，並判斷每個人的溫度是否超標
硬體
  熱感攝影機
  一般可見光攝影機
  樹梅派/其他設備EX:IPC
系統
  Ubuntu

## Slide 4: 分析
人體溫度偵測
人群分割
熱感影像處理
判斷溫度
RCNN/其他演算法分割人群
溫度計算
轉換熱感影像
視角
判斷
<將溫度資訊與人群位置整合>

## Slide 5: 分析
RCNN/其他演算法分割人群
溫度計算
轉換熱感影像
視角
判斷
<將溫度資訊與人群位置整合>
1.接收方式:攝影機的DataSheet
2.Github參考資料
1.實現:視角轉換演算法
可見光攝影機角度需大於熱感影像
1.實現:RCNN演算法
範圍中可能包含非人的高溫物品，可能誤判。 可以嘗試其他辨識演算法
1.實現:溫度與人疊合後判斷最大值(最高溫)
輸入:溫度(K)
輸出:溫度(C)
輸入:影像(上面的像素代表溫度)
輸出:影像(上面的像素代表溫度)
輸入:影像
輸出:座標/範圍
輸入:影像(熱感/一般)
輸出:Tag人物(是否觸發)

## Slide 6: 設計
RCNN/其他演算法分割人群
溫度計算
(處理與換算)
轉換熱感影像 (轉換至與一般影像相同視角)
判斷
<將溫度資訊與人群位置整合>
系統
熱感攝影機
一般攝影機
溫度
USB
影像
USB
影像/各人物位置
影像(一般影像)
判斷結果 影像/Tag
溫度
影像 (溫度)

## Slide 7: 設計
模組 | 溫度計算 | 轉換熱感影像
輸入 | 熱感影像:(160 x 120，1ch) 每個pixel數值代表絕對溫度(k) | 熱感影像:(640*480,1ch) 每個pixel數值代表攝氏溫度(℃)
輸出 | 熱感影像:((640*480,1ch) 每個pixel數值代表攝氏溫度(℃) | 熱感影像:(640*480,1ch) 每個pixel數值代表攝氏溫度(℃)
方法 | 絕對溫度換算公式() ℃ = K-273.15 | 視角轉換演算法 1.兩張圖各選4個對應的點， 2.可將第一張轉換視角到與第二張一致 cv2.getPerspectiveTransform(pts1,pts2) cv2.warpPerspective(frame,M,(640,480))
備註/參數 | 根據Datasheet與github提供參考程式，輸入之絕對溫度解析度到小數點後兩位，故實際轉換公式為 ℃ = (InputValue-27315)/100 | 1.視角轉換的4個點:可以事先將兩個圖片重疊取得各4個對應的座標並記錄，後續可以改良為自動化協助取得 轉換對應坐標 2.圖片轉換完後會有多餘部分補為0，為了後續判斷溫度圖需要將0的部分以原本整張圖的中間值溫度取代 視角外的填充值=(Max+Min)/2

## Slide 8: 設計
模組 | RCNN
輸入 | 室內影像:(640 x 480，3ch)
輸出 | 每個人的位置(2維陣列 [N*3]): N此次判斷人數，由左上與右下坐標框出人(長方形) [ [編號0, 左上坐標, 右下坐標], [編號1, 左上坐標, 右下坐標],….]
方法 | RCNN演算法:由github範例修改
備註/參數 | 

## Slide 9: 設計
模組 | 判斷溫度
輸入 | 1.溫度(640*480,1ch) 2.一般影像(640*480,3ch) 3.每個人的位置(2維陣列 [N*3]): N此次判斷人數，由左上與右下坐標框出人(長方形) [ [編號0, 左上坐標, 右下坐標], [編號1, 左上坐標, 右下坐標],….]
輸出 | 1.是否觸發(True/False) 2.觸發者的位置(2維陣列 [N*3]): N此次觸發人數，由左上與右下坐標框出人(長方形) [ [編號0, 左上坐標, 右下坐標], [編號1, 左上坐標, 右下坐標],….] 3.將觸發者框出來(長方形)的影像
方法 | 1.將每個人的位置對應的溫度做判斷 2.判斷超過設定值輸出True與位置，否則輸出False與空陣列
備註/參數 | 設定溫度:可先設定固定值，後續可透過統計方式取得此設定溫度

## Slide 10: 參考資料
熱感設備 https://www.raspberrypi.com.tw/24304/14654-flir-radiometric-lepton-dev-kit/
RCNN介紹 https://medium.com/cubo-ai/%E7%89%A9%E9%AB%94%E5%81%B5%E6%B8%AC-object-detection-740096ec4540